ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ TXXXX—2016

洗涤剂产品中荧光增白剂的检测-       高效液相色谱法

Determination of Fluorescent Whitening Agent in Detergent by High Performance Liquid Chromatography

送审稿

2016 - XX - XX发布

2016 - XX - XX实施

安徽省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省产品质量监督检验研究院提出并起草。

本标准主要起草人：郭佳佳、姚帮本、丁燕、钟银飞、祝红蕾、周浩丰、陈赵然、方文加、李云

洗涤剂产品中荧光增白剂的检测-

高效液相色谱法

1 范围

本标准规定了洗涤剂产品中荧光增白剂的检测-高效液相色谱法测定方法。

本标准适用于洗涤剂产品中荧光增白剂的测定，适用于该产品的风险预警监测及相关科学研究。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法（GB/T 6682-2008，neq ISO3696：1997）

3原理

试样中的荧光增白剂经三氯甲烷超声提取两次，合并提取液浓缩定容，吸取上清液过滤膜待高效液相色谱分析，外标法定量。

4试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析纯。

4.1 三氯甲烷，色谱纯。

4.2 乙腈，色谱纯。

4.3 荧光增白剂VBL、荧光增白剂71、荧光增白剂351、荧光增白剂33标准品。

4.4 标准储备液：称取荧光增白剂标准品（精确至0.1 mg），用三氯甲烷配制成 1000 mg/L的储备液，于0～4℃的冰箱中避光保存，有效期2个月。

4.5标准工作液：将四种荧光增白剂标准储备液用三氯甲烷稀释至浓度分别为0.1、0.2、0.5、1、2μg/mL的工作液待用。

5仪器和设备

5.1高效液相色谱仪，配荧光检测器。

5.2分析天平。

5.3超声波清洗仪。

5.4玻璃器皿。

5.5旋转蒸发仪。

5.6漩涡混合仪。

5.7超纯水机。

6分析步骤

6.1试样处理

将洗涤剂样品混合均匀后，称取1g（精确至0.01g）样品于50mL离心管中，加入20mL三氯甲烷，漩涡混匀后，超声提取15min，以5000转/min离心5min，将上清液倒入鸡心瓶中，再于上述离心管中加入20mL三氯甲烷，漩涡混匀，超声提取15min，以5000转/min离心5min，合并两次提取液，45℃水浴旋转蒸发至干，再以三氯甲烷溶液定容至2mL，过0.22μm滤膜待测。

6.2标准工作曲线

取不同浓度的标准工作溶液，进行液相色谱分析，以标准溶液响应峰面积为纵坐标，标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。上述操作参数是典型的，可根据不同仪器特点对给定的操作参数作适当调整，以期获得最佳效果；典型的4种荧光增白剂高效液相色谱图见附录A。

6.3空白试验

取不含荧光增白剂VBL、荧光增白剂71、荧光增白剂351、荧光增白剂33的空白试样，均按上述测定步骤进行分析。

6.4测定

6.4.1参考分析条件

a) 色谱柱：Eclipse XDB-C18（250mm × 4.6 mm ×5 µm）或柱效相当的色谱柱；

b) 流动相A（乙腈）30%，流动相B（水）70%，等度洗脱，运行时间10min；

c) 检测器：激发波长：360nm，发射波长：430nm；

d) 柱温箱：30 ℃；

e) 进样量：5 μL；

f) 流速：1.0mL/min。

6.4.2定性分析

在6.4.1仪器条件下，试样和标准品的色谱峰在相同保留时间处（±0.1min）出现，此时可定性确证目标分析物。

6.4.3定量分析

本标准采用外标校准曲线法定量测定。以荧光增白剂的标准溶液浓度为横坐标，标准溶液响应峰面积为纵坐标，作校准曲线线性回归方程，以试样的峰面积与标准曲线比较定量。

6.5平行试验

按以上步骤，对同一试样进行平行测定。

6.6结果计算

荧光增白剂的含量按下式（1）进行计算：

………………………………………（1）

式中 ：

X——试样中荧光增白剂的含量，mg/kg；

Ci——试样中荧光增白剂峰面积对应的浓度，μg/L；

C0——空白试样中荧光增白剂的浓度，μg/L；

m——试样质量，g；

V——提取液定容体积，mL；

K——稀释倍数。

平行测定两次，计算结果保留三位有效数字。

7 检测方法灵敏度和准确度

7.1灵敏度

洗涤剂产品中荧光增白剂的检出限为0.008mg/kg。

7.2准确度

本方法在0.14～2.8mg/kg添加范围浓度内，用空白添加标准校正，其回收率范围为80～115%，相对标准偏差小于8%。

（资料性附录）

图A.1 四种荧光增白剂 标准物质的液相色谱图

_________________________________