安徽省产品质量监督检验研究院

窗帘采购、安装相关参数要求

安徽省产品质量监督检验研究院本着“公开、公平、公正”原则，对经开区综合楼工程项目窗帘的采购、安装进行询价招标。

招标内容如下：

- 工程内容及要求：

- 工程量：本次招标面积共计约1110平方米，其中业务大厅约150平方米、员工办公室约210平方米、部分实验室约750平方米，所有布料等要求见样品，项目地点投标单位可自行勘察。

- 安装要求：所有业务大厅采用电动卷帘。办公室、实验室均采用手动卷帘。

- 时间要求：所有窗帘要求合同签订后20日历内全部安装完毕。

- 工程地址：合肥市经开区天都路33号省质检院综合楼

- 投标要求：

- 报价：电动窗帘、手动窗帘所有材料分别报单价,所报材料必须包含品牌，材质，按照平方米来报价。

注：所报价格包含所有材料、运输安装劳务、税金等所有的费用。

- 卷帘参数：

| 项目 | 规格及技术要求 |
| --- | --- |
| 面料 | 成份： 30%聚酯纤维70% PVC |
|  | 开孔率：约3% |
|  | 厚度：0.4MM±5% |
|  | 克重：490g/㎡±5% |
|  | 抗紫外线系数：约95% |
|  | 抗拉强度： 经向1285N/5CM纬向1206N/5CM |
|  | 抗撕裂强度：经向34N，纬向30N |
|  | 耐光色牢度：4.5级 |
|  | 甲醛：≤200mg/kg 出具检验报告 |
|  | 防火等级：中国B1级（GB/T 17591-2006） 出具检验报告 |
|  | 加工工艺：加工过程使用超声波热切割设备裁切面料，不允许用手工戒刀裁切，以保证帘布切口的加工精度。每幅帘布应采用完整布料制成，不得出现搭接，窗帘大小要与窗户匹配 |
|  | 帘布环保认证：帘布不含有害物质，无毒、化学气味小，符合绿色环境认证 |
| 管材部分 | 高强度铝合金材质，直径≥38mm，管材壁厚≥1.2mm，表面阳极氧化处理更美观；管材外表面带插槽，6根加强筋，帘布经高温烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中（不允许采用双面贴粘贴面料的方法）。 |
| 制头部分 | 外部采用进口耐用玻璃纤维增强尼龙材质，配合POM，ABS等优质工程塑料耐磨、耐腐蚀，经久耐用 |
|  | 内部使用金属芯轴及进口琴钢丝弹簧为扭簧传动及制动机构，扭簧制动机构可使窗帘任意停在中间位置，结构牢固，适用于标准或超大规格的卷帘，可以锁定8KG以上的重量，底槽不会下滑。拉动次数不小于100000次 |
|  | 可转动式设计，制头多角度摇摆拉动，操作灵活，更人性化 |
| 拉珠部分 | 拉珠采用优质低延伸率拉线及POM、HDPE等优质工程塑料，颗粒圆整、间距均匀，表面光洁、不易褪色，手触无毛刺感,具有自润滑作用。 |
| 下轨/底槽 | 选用优质铝材,表面采用高档拉丝工艺处理和日本电泳工艺处理.下杆自带调节块。壁厚：1.1mm，重量：0.362kg/m，银灰色，水滴形 |

备注：电动卷帘：电机需品牌电机，面料参数与卷帘参数相同。

3、标书要求：

- 纸质标书：要求所有报价单并加盖单位公章、经营单位的资质证明材料、所有材料的质量保证书、服务承诺（质保、响应时间等）、投标人与法人的关系（授权书）、联系方式等。所投标书需装订并密封。纸质标书需提供一份正本二份副本。逾期未送达视为自动放弃投标。

4、本次投标均须提供实物标样，作为质量参考依据

- 付款方式

验收合格后支付合同价款的95%，余款作为质保金一年后无质量问题一次性支付。

- 标书内容顺序：

1、营业执照复印件（盖章）

2、承诺函（盖章）

3、报价书（盖章）

4、检定报告及相关证明材料（盖章）；