一、设备采购清单（名称、型号、价格、厂家）

| 序号 | 设备名称 | 关键技术指标 | 单价 （万元） | 数量 | 是否进口 | 厂家及联络人信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土成型养护设备 | 1.混凝土养护箱，应符合《GB/T50081-2019混凝土物理力学性能试验方法》标准要求： 1）放置混凝土试块数量≥50组（150块边长为150mm立方体）； 2）温控控制：20±2℃； 3）湿度控制：≥95%RH； 4）加湿器具备自动上水系统，与水源连接可避免人工加水； 5）具备温湿度实时显示功能，具备数据记录存储功能：每天至少可记录一次温湿度数据并保存，数据可存储查看，数据保存时间不低于六个月。 6）配备UPS不间断电源，可保证工地临时断电时不低于30分钟的供电。 2.混凝土试块脱模工具： 1）配置空气压缩机：脱模专用气泵，带轮子可移动； 2）配套脱模枪≥5套，与混凝土强度试模相适配。 3.混凝土强度试模30组，应符合《GB/T50081-2019混凝土物理力学性能试验方法》标准要求： 1）尺寸：100mm×100mm×100mm三联模具； 2）材质：ABS。 |  | 7（台套） | 否 |  |

二、安装场地及环境配套特殊要求

安装场地位于合肥地铁4号线铺轨基地，合肥地铁4号线共有7个铺轨基地，分别为：科学城车辆段、丰乐河路站、南屏路站、伊宁路站、新海大道站、龙子湖停车场、潜口路站。安装环境无特殊要求。

- 投标书制作顺序：

- 营业执照复印件盖章

- 委托书（要求指定项目联系人 姓名 电话）

- 质保一年以上承诺书

- 综合报价清单（包含运输、安装调试、培训、检定/校准、增值税专票等）

5、供货完成并安装调试培训、检定/校准、验收合格后一次性支付合同款价的95%，尾款5%至验收合格一年后无质量问题给予退换。