技术要求：

- 对我院现有交通及车用灯具配光性能测试系统（杭州远方的GO-HD5型）进行升级改造，实现自行车、电动自行车、 机动车闪烁灯、警示灯不同方向的光度快速变化的测量，满足GB/T31887.1-2019、ECE R65等标准。

- 配合快速采样探头，可实时记录机动车闪光灯、警示灯等瞬变光源的快速变化的光度量高精度。 也可用于具有快速变化波形的车灯配光参数测试。满足GB/T31887.1-2019标准中的闪光灯发光强度测试。

- 单次测量的连续测量点数不小于10000个，采样速率：20K/S

- 数据处理速率不小于10MA/D

- 照度精度：一级

- 照度范围：0.001-2000lx

- 软件功能：

对一个样品能同时测试四组数据，方便比对；

能够直接导出光波形，直接显示最大和最小光度值

满足GB/T31887.1-2019标准、ECE65法规，输出最大光强，闪光频率、最大光强度，波形系数，闪光持续时间等