省质检院本部及纤纺所门禁升级改

项目招标文件

公平 公正 公开

项目编号：AHZJ-F20200723

招标人 ：安徽省产品质量监督检验研究院

招标时间：2020年7月

# 目   录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标文件提交

第四章  评分办法

第五章  投标文件格式

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

第一章    招标公告

一、招标条件

1、工程名称：省质检院本部及纤纺所门禁升级改造项目

2、招标人：安徽省产品质量监督检验研究院

3、资金来源：自筹资金

二、项目需求与招标范围

1、项目需求：本单位本部及纤纺所门禁升级改造及门禁安装调试包含的强弱电布线等。

2、招标范围：合肥市包河工业区延安路13号（包河本部 及纤纺所）

3、标段划分：一整包，不分包

4、本项目提前声明：仅有一次报价，不再有二次报价。

三、投标人资格及业绩要求：

（一）投标人资格要求：独立法人资格，具有有效的营业执照。

四、投标报名

1、报名时间： 2020年  7月  23 日至 2020 年  7 月  31 日14：00 时止（满足5个工作日）。

2、报名地点：安徽省产品质量监督检验研究院（合肥市包河工业区延安路13号）。

五、联系方式：

| 招 标 人： | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地 址： | 合肥市包河工业区延安路13号 |  |
| 邮编： | 230011 |  |
| 联 系 人： | 需求部门联系人：蒯旭 0551-63356300 采购联系人：姜晓玲 0551- 63356276 |  |

- 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门门禁控制器 | 1、单门门禁控制器，用于我院本部和纤纺所门禁控制器扩容，扩容的门禁控制器需与我院现有门禁管理系统完全兼容，具备多种读头识别：支持指纹识别、感应式IC、ID、感应式IC+密码键盘 2、远程在线升级：可对设备底层程序实现在线升级，方便系统后期维护。 3、定时开关门: 支持非节假日定时开关门。 4、多种开门模式: 刷卡开门、卡+密码开门、多卡开门（2-8张卡）、任意模式下支持8位超级密码开门。 5、两种开门验证方式: 验证权限时限开门、刷卡直接开门。 6、脱机工作: 具有脱机工作模式，在上位管理计算机对门禁控制器设置好参数、权限、时限后，门禁控制器便可独立运行工作。 7、发卡量(（标准版）：1000000张用户卡，2000张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，5000条报警事件，5000条巡更记录。 8、读头接口：1组维根接口。提供12VDC 读头工作电源 9、输入：1组标准门状态输入，1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入，可扩展2路继电器输入。 10、输出: 1组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；1组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动，无源输出的额定值为：1A 250VAC，1A 30VDC。有源输出的负载能力为不大于1A 12VDC。2组扩展输出。 11、工作电压：输入AC220V/50Hz, 输出隔离双端： 12V DC /4A, 12V DC /1A。+E9 12、★因我院具有大量实验室，为保证门禁刷卡的抗电磁辐射能力和稳定性，设备通过射频电磁场辐射抗扰度试验（投标文件中提供的此项目检测报告扫描件） 13、★为保证产品稳定性和可靠性，投标人所提供的门禁控制器需具有FCC证书，投标文件中提供证书扫描件。 14、★本次所投单门门禁控制器需与我院经开区基地现有门禁控制器兼容，实现我院本部、纤纺所的门禁和经开区基地门禁完全兼容，用户使用一张门禁卡即可实现全院区域门禁刷卡。提供原厂出具的兼容性承诺函。 15、★1年原厂质保，提供原厂出具的项目授权书和1年原厂质保服务承诺函。 | 台 | 3 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 1、双门门禁控制器，用于我院本部和纤纺所门禁控制器扩容，扩容的门禁控制器需与我院现有门禁管理系统完全兼容，具备多种读头识别：支持指纹识别、感应式IC、ID、感应式IC+密码键盘 2、远程在线升级：可对设备底层程序实现在线升级，方便系统后期维护。 3、定时开关门: 支持非节假日定时开关门。 4、多种开门模式: 刷卡开门、卡+密码开门、多卡开门（2-8张卡）、任意模式下支持8位超级密码开门。 5、两种开门验证方式: 验证权限时限开门、刷卡直接开门。 6、脱机工作: 具有脱机工作模式，在上位管理计算机对门禁控制器设置好参数、权限、时限后，门禁控制器便可独立运行工作。 7、发卡量(（标准版）：1000000张用户卡，2000张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，5000条报警事件，5000条巡更记录。 8、读头接口：2组维根接口。提供12VDC 读头工作电源。 9、输入：2组标准门状态输入，2组出门请示按钮输入，2组标准防撬状态输入，可扩展4路继电器输入。 10、输出: 2组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；2组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动，无源输出的额定值为：1A 250VAC，1A 30VDC。有源输出的负载能力为不大于1A 12VDC。4组扩展输出。 11、工作电压：输入AC220V/50Hz, 输出隔离双端： 12V DC /4A, 12V DC /1A。+E9 12、★因我院具有大量实验室，为保证门禁刷卡的抗电磁辐射能力和稳定性，设备通过射频电磁场辐射抗扰度试验（投标文件中提供的此项目检测报告扫描件） 13、★为保证产品稳定性和可靠性，投标人所提供的门禁控制器需具有FCC证书，投标文件中提供证书扫描件。 14、★本次所投双门门禁控制器需与我院经开区基地现有门禁控制器兼容，实现我院本部、纤纺所的门禁和经开区基地门禁完全兼容，用户使用一张门禁卡即可实现全院区域门禁刷卡。提供原厂出具的兼容性承诺函。 15、★1年原厂质保，提供原厂出具的项目授权书和1年原厂质保服务承诺函。 | 台 | 4 |
| 3 | 四门门禁控制器 | 1、四门门禁控制器，用于我院本部和纤纺所门禁控制器扩容，扩容的门禁控制器需与我院现有门禁管理系统完全兼容，具备多种读头识别：支持指纹识别、感应式IC、ID、感应式IC+密码键盘 2、远程在线升级：可对设备底层程序实现在线升级，方便系统后期维护。 3、定时开关门: 支持非节假日定时开关门。 4、多种开门模式: 刷卡开门、卡+密码开门、多卡开门（2-8张卡）、任意模式下支持8位超级密码开门。 5、两种开门验证方式: 验证权限时限开门、刷卡直接开门。 6、脱机工作: 具有脱机工作模式，在上位管理计算机对门禁控制器设置好参数、权限、时限后，门禁控制器便可独立运行工作。 7、发卡量(（标准版）：1000000张用户卡，2000张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，5000条报警事件，5000条巡更记录。 8、读头接口：4组维根接口。提供12VDC 读头工作电源。 9、输入：4组标准门状态输入，4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入，可扩展8路继电器输入。 10、输出: 4组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；4组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动，无源输出的额定值为：1A 250VAC，1A 30VDC。有源输出的负载能力为不大于1A 12VDC。8组扩展输出。。 11、工作电压：输入AC220V/50Hz, 输出隔离双端： 12V DC /4A, 12V DC /1A。+E9 12、★因我院具有大量实验室，为保证门禁刷卡的抗电磁辐射能力和稳定性，设备通过射频电磁场辐射抗扰度试验（投标文件中提供的此项目检测报告扫描件） 13、★为保证门禁控制器安全性，所投门禁控制器需通过浪涌（冲击）抗扰度试验（投标文件提供此项内容检测报告扫描件），外壳识读部分防护等级应不低于IP65室外等级（投标文件提供此项内容检测报告扫描件）。 14、★为保证产品稳定性和可靠性，投标人所提供的门禁控制器需具有FCC证书，投标文件中提供证书扫描件。 15、★本次所投四门门禁控制器需与我院经开区基地现有门禁控制器兼容，同时与我院现有门禁管理系统兼容，实现我院本部、纤纺所的门禁和经开区基地门禁完全兼容，用户使用一张门禁卡即可实现全院区域门禁刷卡。提供原厂出具的兼容性承诺函。 16、★1年原厂质保，提供原厂出具的项目授权书和1年原厂质保服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 4 | 双门磁力锁专用电源 | DC 12V/3A双开门磁力锁专用电源，提供1年原厂质保。 | 个 | 15 |
| 5 | 开门按钮 | 1、开门按钮，负载电流：1.25A 2、开关耐压：250VDC 3、工作电压：100VDC 4、外壳材料：ABS 5、开关方式：自动复位 6、提供1年原厂质保。 | 个 | 15 |
| 6 | 门禁读卡器 | 1. 可读写Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡、上海复旦微电子股份有限公司设计的非接触式CPU卡. 2. 工作频率13.56MHZ； 3. 读写距离：小于10CM； 4. 通讯协议：Wiegand26通讯； 5. 电压：12VDC/2W； 6. 具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片 7. 环境条件：温度0～～50度。湿度10％～～90％ 8. 门禁读卡器读取卡内写入的流水号认证权限，不能采用仅认证卡片固有号的方式 9、提供1年原厂质保。 | 个 | 15 |
| 7 | 双门磁力锁 | 1. 锁体尺寸：500Lx42Wx25H(mm) 2. 吸板尺寸：180Lx38Wx11H(mm) 3. 最大拉力： 280kg (600Lbs) 4. 输入电压：DC12V or DC24V (可选) 5. 工作电流：12V/500mA 24V/250mA 6. 提供1年原厂质保。 | 个 | 15 |
| 8 | 智能卡 | 1、工作频率：13.56MHz 2、通信速率：106KB波特率 3、防冲突 ：同一时间可处理多张卡 4、读写距离：在100mm内（与天线形状有关）能方便、快速地传递数据 5、写卡次数:10万次以上; 6、提供1年原厂质保。 | 张 | 100 |
| 9 | 一卡通系统考勤管理软件 | 1. 能满足各种不同班次的要求，通过排班和分析准确得出个人的出勤情况。 2. 对各种假期及加班的控制。 3. 排班时具有日历功能，能方便快捷的进行排班。 4. 能处理重复刷卡，出异常报表。 5. 能够导出考勤汇总结果 6. 提供各种考勤报表，如原始打卡表，考勤日报表，月汇总表，按部门汇总表等等。 7、本次所投一卡通系统考勤管理软件需与我院门禁刷卡器兼容，使用现有门禁刷卡器进行考勤刷卡，提供原厂兼容性承诺函。 8、★1年原厂质保，提供原厂出具的项目授权书和1年原厂质保服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 10 | 施工及材料 | 1、包含约15个点位的门禁安装、网线及电源线敷设，考勤系统部署及原有门禁、DHCP服务迁移。含施工所需网线、电源线、跳线、线槽、线管等辅材。 2、成交供应商需按照《GB50312T-2016 综合布线系统工程验收规范》进行综合布线施工，项目实施前需提交施工和安装调试方案， 采购人审核通过后方可进场施工。 | 项 | 1 |

二、服务地点分布：

| 部门 | 地址 |
| --- | --- |
| 本部地址及纤纺所地址 | 合肥市包河工业园区 延安路13号 采购人指定地点 |

### 第三章   投标文件的提交

1、社会统一信用代码证

2、法人授权书

3、授权代表身份证复印件

4、投标书

投标文件须装订成册。投标人应将投标文件的正本和副本清楚地标明“正本”或“副本”，正本和副本可以放在一起。密封袋封口处应加贴封条，并应加盖投标人公章并加盖法定代表人印章。

5、 投标文件密封袋上均应写明：

（1）招标人名称；

（2）招标编号（见本招标文件封面项目编号）；

（3）项目名称；

（4）       年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封；

（5）投标人名称和地址。

第四章       评分方法

本项目技术分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分标准如下：

招标文件评分方法（参考模板）

本项目技术分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分标准如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （70分） | 技术响应 | 1、完全满足招标文件技术参数要求的得 基础分 45 分； 2、标注★技术参数负偏离的，每负偏离 一项扣 5 分，未标注★技术参数负偏离 的，每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。注：以投标供应商的投标响应表及采购 需求要求提供的证明材料作为评审依 据。 | 0-45分 |
|  | 实施方案 | 1、对投标供应商项目实施方案的完整性、合理性（包含实施计划、 工期管理，突发事件处置方案等）、项目实施整体规划以及本项目实施过程中的管理保障、技术保障、制度保障等综合 评审，优秀 5-6 分，良好 3-4 分，一般 1-2 分，没有不得分。 | 0-6分 |
|  | 投标供应商业绩 | 自 2017 年 1 月 1 日起，具有合同金额不少于30万的弱电智能化系统集成项目业绩的，每个得 2 分； 最多得 6分。须提供合同扫描件或影印件。 | 0-6分 |
|  | 投标供应商资质 | 1、投标供应商具备ISO20000IT服务管理体系认证资质，提供证书扫描件得2分，未提供不得分。 2、投标供应商具备ISO27001信息安全管理体系认证资质，提供证书扫描件得2分，未提供不得分。 3、投标供应商具备ISO9001质量管理体系认证，提供认证证书扫描件的2分，未提供不得分。 | 0-6分 |
|  | 投标供应商本地服务能力 | 投标供应商具有本地化服务能力，在本市有常驻的售后服务机构，或在本市有 分公司或办事处等作为常驻服务和技术 支持机构的得3分，无得0分。需提供已经本地工商注册资料距采购人最近的服务网点情况表、售后服务机构地址、人员名单、联系方式。 | 0-3分 |
|  | 售后服务 | 售后服务及维保体系（体系完备、制度 健全、用户反映较好，有持续的备品备件供应）、售后技术服务承诺、保修期、 保修内容及优惠条件。 售后服务计划或方案情况、服务电话设 置、响应、到场时间长短进行综合评分， 优得 3-4 分，一般得 1-2 分，没有不得分。 | 0-4分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

| 付款情况 | 验收合格和一次性付款合同额的95%，剩余合同额的5%作为质保金，1年后无产品质量问题返还。 |
| --- | --- |

| 一次性报价 | 仅有一次报价，不再有二次报价 |
| --- | --- |

# 第五章     投标文件格式

项目

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字、盖章）

日期：     年   月   日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：		年		月		日

经营期限：

姓名：	                          性别：

年龄：	                          职务：

系（投标人单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）

日期：		年		月		日

## 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）            性别：          年龄：

身份证号码：							      职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：		年		月		日

投  标  总  报  价

企业名称:

服务项目名称：

投标总报价（大写）：

（小写）：

投  标  人：                          （盖章）

法定代表人：                       (签字或盖章)

编制日期：

(一) 资格证明材料

企业法人营业执照、法人授权委托书、分项报价表、服务承诺、业绩、