省质检院综合大气采样器设备询价采购招标文件

公平 公正 公开

项目编号：AHZJ-H20200825

招标人 ：安徽省产品质量监督检验研究院

招标时间：2020年8月

# 目   录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标文件提交

第一章    招标公告

一、招标条件

1、工程名称：省质检院综合大气采样器设备采购

2、招标人：安徽省产品质量监督检验研究院

3、资金来源：自筹资金

二、项目需求与招标范围

1、项目需求：综合大气采样器、自动快速硫、挥发分、 灰分三合一测定仪、微库仑硫测定仪、氟氯测定仪、微风仪、红外测温仪、里氏硬度计。

2、标段划分：一整包，不分包

三、投标人资格及业绩要求：

（一）投标人资格要求：独立法人资格，具有有效的营业执照。

四、投标报名

1、报名时间： 2020年 8月25 日至 2020 年8月28 日14：00 时止（满足3个工作日）。

2、报名地点：安徽省产品质量监督检验研究院（合肥市包河工业区延安路13号）。

五、联系方式：

| 招 标 人： | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地 址： | 合肥市包河工业区延安路13号 |  |
| 邮 编： | 230011 |  |
| 联 系 人： | 需求部门联系人：谷德祥 0551-63356270 采购联系人：姜晓玲 0551-63356276 |  |
| 付款方式 | 供货完成并安装调试培训、检定/校准、验收合格后一次性支付合同款。 |  |
| 发票开具方式 | 验收合格后五个工作日内乙方向甲方开具设备金额100%的全额发票（增值税专票） 。 |  |
| 供货期限 | 合同签订后2个月内完成 |  |
| 保修期 | 验收合格后 2 年内，原生产厂提供全机免费保修；2 年后，原生产厂提供 1 年的（免人工费和差旅费， 仅收取更换的零 部件的费用）的优惠维修服务；所有修理或更换的部件均顺延享受一年保修期。原生产厂负责工作站软件终身免费升级。 |  |

第二章    仪器设备技术参数

仪器设备名称：

一：综合大气采样器

1、主要用途：完成DB34/T3655-2020《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》中的6.1.1秸秆成型燃料生产车间粉尘浓度的检测

2、依据标准：DB34/T3655—2020

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过现场采样，能实现收集单位时间内粉尘总重，称重后可得出粉尘浓度 | （DB34/T3655-2020之6.1.1） 秸秆成型燃料生产车间粉尘浓度应不大于3 mg/m3 | / |
| 2 | 颗粒物采样流量：（60～130）L/min |  |  |
| 3 | 分辨率：0.1L/min/ |  |  |
| 4 | 准确度：≤±2.0% |  |  |
| 5 | 最大采样体积：99999.99L |  |  |
| 6 | 有效滤膜直径：颗粒物80mm，气溶胶Φ50mm |  |  |

4、主要配置

4.1、综合大气采样器2台

5、备品备件：

5.1、无

6、其它要求：

6.1、中标人（供应商）应保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

6.2、安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

6.3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

二：自动快速硫、挥发分、 灰分三合一测定仪

1、主要用途：完成DB34/T3655-2020《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》中的6.3秸秆成型燃料特征指标硫含量、灰分的检测

2、依据标准：DB34/T3655-2020

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分范围：0.001%～40% | （DB34/T3655-2020之6.3） 灰分≤10% | / |
| ★2 | 测硫分辨率：≤0.001% |  |  |
| 3 | 测量时间：3～9 分钟 |  |  |
| 4 | 测煤恒温：1050℃ |  |  |
| 5 | 测油恒温：900℃ |  |  |
| 6 | 功率 ：≤3KW 电压 ：AC 220±40V 50HZ |  |  |
| 7 | 准 确 度：符合国标 GB/T214-2007 |  |  |
| ★8 | 测硫范围：0.01%～40% | （DB34/T3655-2020之6.3） 硫含量≤0.2% | / |
| ★9 | 测硫分辨率：≤0.001% |  |  |
| 10 | 测量时间：3～9 分钟 |  |  |
| 11 | 测煤恒温： 1050℃ |  |  |
| 12 | 测油恒温：900℃ |  |  |
| 13 | 功率 ： ≤3KW 电压 ：AC 220±40V 50HZ |  |  |
| 14 | 准 确 度： 0.10% |  |  |
| ★15 | 三组数据需在一台仪器上完成测试，大屏幕触摸屏界面拥有：含硫量测试、挥发分测试、灰分测试三个选项（提供软件截屏图片），测量各项指标进入到对应的智能化程序，会对样品自动测量，试验数据可打印。 |  |  |

4、主要配置

4.1、三合一测定仪1台

5、备品备件：

5.1、氧弹热量计2只

6、其它要求：

6.1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

6.2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

6.3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

6.4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

6.5、投标文件中提供产品彩页以及产品制造厂家针对本项目的授权书原件。

三：微库仑硫测定仪

1、主要用途：完成DB34/T3655—2020《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》中的6.3秸秆成型燃料特征指标硫含量的检测

2、依据标准：DB34/T3655—2020

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围： S： 0.2mg/L~10000mg/L~百分含量 Cl：0.3mg/L~10000mg/L~百分含量 | （DB34/T3655-2020之6.3） 硫含量≤0.2% | / |
| 2 | 仪器准确度： A：浓度为0.2~1.0 mg/L的样品绝对误差：≤±0.1 B：浓度为1.0~10 mg/L的样品相对误差：≤10% C：浓度为10 mg/L以上的样品相对误差：≤5% | （DB34/T3655-2020之6.3） 硫含量≤0.2% |  |

4、主要配置

4.1、微库仑硫测定仪1台

5、备品备件：

5.1、无

6、其它要求：

6.1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

6.2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

6.3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

6.4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

▲四：氟氯测定仪

1、主要用途：完成DB34/T3655—2020《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》中的6.3秸秆成型燃料特征指标氯含量的检测

2、依据标准：DB34/T3655—2020

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温精度：1100±2℃。 升温时间：25分钟左右升温到1100±2℃。 | （DB34/T3655-2020之6.3） 氯含量≤0.8% | / |
| 2 | 温度设定范围：900℃～1200℃。 |  |  |
| 3 | 测试方法：高温燃烧水解法。 |  |  |
| 4 | 精密度：氯含量：（以Cld表示）0.020%；氟离子：（以Fd表示）20μg/g | （DB34/T3655-2020之6.3） 氯含量≤0.8% | / |
| 5 | 制冷机功率：0.5KW |  |  |
| 6 | 搅拌速度：0～1500r/min连续可调 |  |  |
| 7 | 蒸汽发生器：升温电压0-200V连续可调 |  |  |
| ★8 | 配套制冷循环系统，代替传统自来水冷却，简化设备外部连接，节约水资源，节省使用成本。提供宣传彩页核对技术参数。 |  |  |

4、主要配置

4.1、主机1台

5、备品备件：

5.1、无

6、其它要求：

6.1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

6.2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

6.3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

6.4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

五：微风仪

1、主要用途：完成DB34/T3655-2020《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》中的5.4.3 通风要求的检测。

2、依据标准：DB34/T3655-2020

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围：0.00～5m/s | （DB34/T3655-2020之5.4.3） 企业应配备自然通风和除尘设施，各工序之间物料输送环节应封闭。 | / |
| 2 | 分辨率：0.01m/s |  |  |
| 3 | 最低检出值： 0.01m/s |  |  |
| 4 | 精度：读数×2%+0.1m/s |  |  |
| 5 | 传感器：传感器为热电阻，强度高，耐震动性好 |  |  |

4、主要配置

4.1、主机1台

5、备品备件：

5.1、无

6、其它要求：

6.1、中标人（供应商）应保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

6.2、安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

6.3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

六：红外测温仪

1、主要用途：完成DB34/T3655—2020《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》中的5.4.4 成型燃料温度检测。

2、依据标准：DB34/T3655—2020

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测温范围：-30℃～900℃ | （DB34/T3655-2020之5.4.4） 成型燃料应及时冷却，减少储运安全隐患 | / |
| 2 | 精确度：±1%读值或±1℃，取较大值（≥20℃）；±1.5℃（-20℃～19.9℃）； ±2.5℃（-20.1℃～-30℃） |  |  |
| 3 | 反应时间：300ms |  |  |
| 4 | 光学解析：60：1(SF)、75:1(CF) |  |  |
| 5 | 放射率：0.10-1.00(可调) |  |  |
| 6 | 温度解析度：≤0.1℃ |  |  |

4、主要配置

4.1、主机1台

5、备品备件：

5.1、无

6、其它要求：

6.1、中标人（供应商）应保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

6.2、安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

6.3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

七：里氏硬度计

1、主要用途：完成DB34/T3655—2020《秸秆成型燃料清洁生产技术规程》中的6.4生产设备的电气安全

2、依据标准：DB34/T3655—2020

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差：±6HLD（HLD=760） | （DB34/T3655-2020之6.4） 1.依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测，测值准确稳定； 2.适用材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢。 | / |
| 2 | 示值重复性：6HLD |  |  |
| 3 | 硬度制式：HL、HB、HRC、HRB、 HV、HS |  |  |

4、主要配置

4.1、主机1台

5、备品备件：

5.1、无

6、其它要求：

6.1、中标人（供应商）应保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

6.2、安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

6.3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

### 第三章   投标文件的提交

1、社会统一信用代码证

2、法人授权书

3、授权代表身份证复印件

4、投标书

投标文件须装订成册。投标人应将投标文件的正本和副本清楚地标明“正本”或“副本”，正本和副本可以放在一起。密封袋封口处应加贴封条，并应加盖投标人公章并加盖法定代表人印章。

5、 投标文件密封袋上均应写明：

（1）招标人名称；

（2）招标编号（见本招标文件封面项目编号）；

（3）项目名称；

（4）       年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封；

（5）投标人名称和地址。